## Slide 1: 基于自动驾驶事故数据的根因分析
10215501403 沈桐乐

## Slide 2: 目录
研究背景和数据来源
数据预处理
数据统计展示
根因分析

## Slide 3: 1. 研究背景和数据来源 Backgrounds & Data Sources

## Slide 4: 研究背景
近些年来，购买和驾驶新能源汽车逐渐成为一种趋势，研究自动驾驶领域也是一个非常热门的方向
然而，由于技术的不成熟等种种原因，事故频发的自动驾驶系统让人们逐渐担忧
本次实验是站在一个数据学生的视角，通过对于数据的研究来浅探事故背后的原因

## Slide 5: 数据来源
NHTSA（美国国家公路交通安全管理局）

## Slide 6: 2. 数据预处理 Backgrounds & Data Sources

## Slide 7: 数据预处理
数据清洗，主要包括无关数据剔除，清洗无效数据，非数字变成数字，以上主要依赖pandas库
数据划分，把强相关的类型放在一组当中，比如天气情况的矩阵
原始数据
相关数据切片：制造年份，里程数，天气情况…
无关数据：特征码，上报者信息…

## Slide 8: 3. 数据统计展示 Display

## Slide 9
制造厂商
模型年份

## Slide 10
里程数
报错月份

## Slide 11: 4.数据处理和根因分析 Data Process & RCA

## Slide 12: 根因分析（RCA）
Root Cause Analysis，主要用于定位问题的根本原因，是近些年来自动化领域兴起的一种研究方向
在本次实验中使用主要是为了研究，哪些因素的组合最有可能导致事故的发生

## Slide 13
Input = matrix(factors)
Output: Rank(Combination(factors))

## Slide 14: 数据处理：降维
RCA本质是一个NP问题，比如一共有n个影响因素，则每个因素有/没有就会产生至少种可能的结果，随n呈指数关系
想要尽可能地加速算法，在计算之前，我们就需要想办法让每个事故所带的因子的信息量尽可能减少，与此同时尽可能地保留信息，也就是聚类降维
经过预处理一共有13个影响因素

## Slide 15: 降维前因子
里程数(inf)
报错时间(inf)
限速情况(inf)
撞车速度(inf)
行驶路况(5)
行驶路面(10)
光照情况(6)
天气情况(2*9)
撞车对象(12)
撞车之前的自动操作(12)
实际损坏区域(10*2)
区域压力值(10*2)
气囊释放情况(2)
降维后因子（降维方法）
超速(2，大小判断)
路面干湿(2，分类成干和下雨等不干的情况）
气囊打开情况(2)
传感器误差(2，通过矩阵1范数的距离分类，参数为距离阈值)
天气情况(2，通过加权和矩阵乘法，参数为权重向量)
光照情况(3 光照良好/一般/很差, 聚合光照和时间，赋予权重)
速度情况(3 ,简单数值分类，参数为超速值)
撞车对象(3, 大/小/其他，根据对象体型分类）
里程数(3 ,简单数值分类，参数为汽车寿命阈值)
自动移动操作(3,直行/非直行/静止)
路种类(4,高速/普通路面/复杂路段/其他)

## Slide 16: 哪怕经过降维处理，在这种情况下也需要种组合，数据处理已经做到极限了，必须要优化算法

## Slide 17: 搜索树和剪枝
Factor A
A1
A2
A1
0
Factor B
A1,B1
A1,B2
…….
0,Bn
…….

## Slide 18: 优化和剪枝算法：排序
把因子的维数从小到大排序，由于剪枝的可能性存在，这样做可以让接近根节点的地方分支尽量少

## Slide 19: 基于影响的剪枝
Factor A
A1
A2
A1
0
Factor B
A1,B1
A1,B2
…….
0,Bn
…….
如果因子所占有的子空间过小，那么该因子不可能对数量有区分度
同理，该因子的所有子树也满足这个条件，所以可以直接剪去因子树
if size(factor[b].space) < size_threshold:
cut(node(factor[b]))

## Slide 20: 基于分离度的剪枝
Factor A
A1
A2
A1
0
Factor B
A1,B1
A1,B2
…….
0,Bn
…….
如果因子分布不具有足够的分离度，则该因子可以忽略
分离度是对p.d.f进行度量的一种方式，本次采用的是信息熵作为分离度
if iso_power(distribute(a1,…,an)) <
iso_threshold:
    remove(node(a1,…,an))

## Slide 21: 结果证明，两种剪枝方法的组合是非常有效的，最后的组合数降到了15189，剪枝率达到了98.78%！

## Slide 22: 结果排序
当搜索树达到了最底层的时候，需要把组合放置到一个集合当中排序，而排序的依据就是聚类结果的显著程度，本次实验采用了KL散度作为距离的度量，再通过归一化方法得到好看的结果

## Slide 23: 4.总结和改进 Conclusion & Improvement

## Slide 24: 总结
本次实验主要思考和复现了自己的RCA算法，经历了一个数据处理的全流程
对于RCA算法还有很多的改进空间，比如粒度分析，评估函数，聚类方法等等，也是当前世界上RCA技术的主要难点所在
由于大部分数据基于公开数据集，有一些关键数据被厂商保留，但是该算法是有很强大的商用前景的，数据集本身空间的增加能让结果更加好看

## Slide 25: 参考算法
iDice算法，[ICSE’16],微软亚洲研究院
Adtributor, ICSE’16& Recursive Adtributor
HotSpot, IEEE ACCESS 18
如果有兴趣的话可以看一下这几篇算法论文，思想非常巧妙！

## Slide 26: Thanks!!